Laboratórne cvičenie č. 2

Meno: Stanislava Ivanová

Trieda: 2.D

Spolupracovníci: Katarína Gočová, Kristína Jenčová, Annamária Križovenská

Dátum: 16.10.2015

Téma: Určenie výtokovej rýchlosti vody

Úlohy: 1.Určenie výtokovej rýchlosti vody z Bernoulliho rovnice

2. Určenie výtokovej rýchlosti vody z rovnice spojitosti

Pomôcky: pravítko, plastová fľaša, voda, stopky, posuvné meradlo

Teoretická časť:

Rovnica spojitosti:

Bernoulliho rovnica:

Nákres:

Postup:

- Do fľaše si urobíme otvori podľa nákresu a do nádoby vlejeme vodu a odmeriame výšku vodnej hladiny  a zapíšeme ju do tabuľky.

- Odstránime zátku a stopujeme čas 10s, po 10s otvor naspäť uzavrieme aby voda nevytekala.

- S pravítkom odmeriame  a dopočítame

- Tento postup zopakujem 3-krát a údaje zapíšme do tabuľky.

- Ďalšie údaje (, ,,v) dopočítame pomocou vzorcov.

Tabuľka:

| P.č. | h[m] | [m] | [m] | t[s] | [m/s] | v[m/s] | [m/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0,124 | 0,118 | 0,006 | 10 | 0,0006 | 1,58 | 1,53 |
| 2. | 0,118 | 0,110 | 0,008 | 10 | 0,0008 | 1,54 | 2,03 |
| 3. | 0,110 | 0,103 | 0,007 | 10 | 0,0007 | 1,48 | 1,79 |

Záver:Cieľom meraní bolo určenie výtokovej rýchlosti vody z Bernoulliho rovnice a rovnice spojitosti.Výsledne rýchlosti sa líšili čo mohlo byť spôsobené nepresnosťou zmyslov, nepresným meraní vodných hladín alebo nerovnomerným tvarom fľaše.